Osowiec-Twierdza, dn. 5 stycznia 2011

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec Twierdza 8

19-110 Goniądz

tel. + 48 738 30 43

fax + 48 738 30 21

Zaproszenie nr REN/ZP- AW/A2-02

do złożenia oferty

Biebrzański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia do potrzeb realizacji  projektu LIFE09 NAT/PL/00258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec Twierdza 8

19-110 Goniądz

NIP: 719-10-12-761,

REGON: 001393349,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy, specyfikacja techniczna):

Część 1

Zestaw do rejestrowania zmian poziomu wód i temperatury wody składający się z:

- mikroprocesorowego rejestratora zmian poziomu i temperatury wody rejestrującego zmiany poziomu wody na podstawie zmian ciśnienia kolumny wody – 12 szt.

- czytnik do połączenia rejestratora z komputerem przenośnym w celu zaprogramowania i odczytu – 2 szt.

- oprogramowanie do odczytu danych – 2 szt.

- linka metalowa do montowania rejestratorów w piezometrach średnicy 40 mm – 50 m

- zaciski do montowania rejestratorów w piezometrach – 24 szt.

Specyfikacja techniczna:

Rejestrator

Wymiary: przybliżone szer. do 30 mm x wysokość do 100 mm

Pamięć: nie mniej niż 2 x 24,000 pomiarów

Odstępy pomiarowe: w zakresie od 0.5 s do 99 godzin

Obudowa: Stal nierdzewna

Czujnik ciśnienia: Ceramiczny

Zakres pomiarowy:

poziom wody: 10, 20, 50, 100 m

- dokładność: odpowiednio: 0,5 cm, 1 cm, 2,5 cm i 5 cm H2O

- rozdzielczość: odpowiednio: 0.2 cm, 0.4 cm, 1 cm i 2 cm H2O

temperatura: -20oC do 80oC

- dokładność: ±0.1oC

- rozdzielczość: 0.01oC

- kompensacja: 0oC do 40oC

- żywotność baterii: do 10 lat

Waga: do 70 gram

Urządzenie musi być przystosowane do pracy w warunkach pełnego zanurzenia w wodzie.

Czytnik

współpracujący z komputerami przenośnymi ze złączem USB host z możliwością odczytywania danych w terenie.

Linki i zaciski

Linka metalowe średnicy do 0,5 cm, długości 50m,  zaciski plastikowe do mocowania urządzenia w piezometrach.

Linki i zaciski muszą być przystosowane do pracy w warunkach pełnego zanurzenia w wodzie.

Część 2

Mikroprocesorowy rejestrator do mierzenia zmian ciśnienia atmosferycznego

Urządzenie służące do pomiaru ciśnienia atmosferycznego charakteryzujące się niewielkimi wymiarami, trwałą obudową sprawiającą, że urządzenie może pracować w trudnych warunkach, a szczególnie w ciągłym zanurzeniu pod wodą.

Specyfikacja techniczna

Wymiary: przybliżone szer. do 30 mm x wysokość do 100 mm

Pamięć: nie mniej niż 2 x 24,000 pomiarów

Odstępy pomiarowe: w zakresie od 0.5 s do 99 godzin

Obudowa: Stal nierdzewna

Czujnik ciśnienia: Ceramiczny

Zakres pomiarowy:

poziom wody: 0-150 cm

- dokładność: odpowiednio: 0,5 cm, 1 cm, 2,5 cm i 5 cm H2O

- rozdzielczość: odpowiednio: 0.2 cm, 0.4 cm, 1 cm i 2 cm H2O

temperatura: -20oC do 80oC

- dokładność: ±0.1oC

- rozdzielczość: 0.01oC

- kompensacja: 0oC do 40oC

- żywotność baterii: do 10 lat

Waga: do 70 gram

Urządzenie musi być przystosowane do pracy w warunkach pełnego zanurzenia w wodzie.

Dodatkowe wymagania dotyczące urządzeń wymienionych w części 1 i 2:

- wymagany okres gwarancji minimum 12 miesięcy

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Dostawa do Zamawiającego

III. TERMIN WYKONANIA

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego: najpóźniej do godz. 14.30 dnia 31.01.2011 r.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych, oddzielnie na każdą część lub na kilka wybranych części.

- Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Płatność za odebrane zamówienie nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

- Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela P. Artur Wiatr pod numerem telefonu 85 738 06 20 oraz adresem email: awiatr@biebrza.org.pl

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszego zaproszenia:

- sporządzony w języku polskim,

- opatrzony pieczątką firmową,

- zawierający: pełną nazwę oferenta ,adres siedziby oferenta, numer telefonu/faxu, numer NIP, 	numer REGON, nr KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

- zawierający termin związania ofertą,

- wypełnioną tabelę specyfikacji dostawy,

- wartości towarów/usług podane w PLN do dwóch miejsc po przecinku,

- zawierający termin dostawy,

- posiadający datę sporządzenia,

- podpisany czytelnie przez oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Biebrzański Park Narodowy 19-110 Goniądz Osowiec Twierdza 8  lub przesłana faksem na nr:  85 738 30 21 do godz. 14.00 dnia 13.01.2011 .

- Ocenie będą podlegały kompletne oferty przygotowane zgodnie z pkt. V.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

- Zamawiający będzie dokonywał oceny części przedmiotów zamówienia.

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena  brutto - waga 80 %

Okres gwarancji – waga 20 %

- Kryterium ceny [ C ] będzie oceniane według wzoru:

C= najniższa cena oferty / cena oferty ocenianej x 80 pkt.

- Kryterium gwarancji [ G ] będzie oceniane według wzoru:

G = liczba miesięcy udzielonej gwarancji /  najwyższa liczba miesięcy udzielonej gwarancji spośród złożonych ofert x 20 pkt

- Punkty zostaną zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku.

- Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego część przedmiotu zamówienia uzyska największą sumę punktowanych kryteriów.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Badanie i ocena ofert  zostaną zakończona najpóźniej do dnia 14.01.2011 r.,

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.renaturyzacja.biebrza.org.pl oraz wysłanie informacji mailem lub faksem do oferentów.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

- Wzór formularza oferty

- Projekt umowy.

Miejscowość/ data:					                      Osowiec Twierdza  05 - 01 - 2011

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego: 	Wojciech Dudziuk

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego: