Znak sprawy: REN/ZP-AW/A10-19

Załącznik nr 1 do SIWZ

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji  projektu LIFE09 NAT/PL/000258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) w oparciu o lotniczy skaning laserowy  (ALS) LIDAR na obszarze projektu LIFE09 NAT/PL/000258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.” zwanego dalej „Renaturyzacja”.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o poniższe wytyczne:

- Numeryczny Model Terenu (NMT) i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) w oparciu o lotniczy skaning laserowy  (ALS) LIDAR należy wykonać dla obszaru projektu obejmując s laserowym teren obszaru projektu tj. 9000 ha wraz z niezbędnym zakresem tolerancji powierzchniowej dla prawidłowego wykonania zadania i objęcia skaningiem laserowym całości powierzchni obszaru projektu. Mapa obszaru projektu znajduje się poniżej. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami i wytycznymi w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prac fotolotniczych.

- Parametry zobrazowania lotniczego i ortofotomapy:

a) parametry techniczne:

- terenowa wielkość piksela - poniżej 12 cm,

- pokrycie nie mniejsze niż: podłużne - 60%, poprzeczne - 40%,

- zobrazowane kanały spektralne: NIR, R, G, B,

- układ odwzorowania: PUWG 1992,

UWAGA: ortofotomapa ma być wykonana na podstawie modeli (NMT) wygenerowanych z danych skanowania laserowego.

b) dane podlegające przekazaniu:

- nieprzetworzone zdjęcia w postaci cyfrowej (bez obróbki barwnej i geometrycznej),

- zdjęcia po ortorektyfikacji bez modyfikacji histogramu,

- ortofotomapa w kompozycji RGB, w podziale arkuszowym (format TIFF, BEZ KOMPRESJI) ,

- ortofotomapa w kompozycji CIR, w podziale arkuszowym (format TIFF, BEZ KOMPRESJI),

- operat fotogrametryczny (projekt) i techniczny wraz ze sprawozdaniem, zawierającym opis przebiegu prac, zastosowanych technologii oraz uzyskanych dokładności dla każdego z etapów prac,

- rzeczywiste linie mozaikowania zdjęć w postaci wektorowej (format SHP)

- metadane wg aktualnie obowiązującej normy ISO 19115 (Geographic information-Metadata),

3. Parametry lotniczego skanowania laserowego (LIDAR, ALS):

a) parametry techniczne:

-  gęstość - wynikająca z technologii wykonania ortofotomapy, zakładając,  skaning i ortofotomapa wykonywana jest w jednym czasie,

- metoda detekcji pełnej fali (Fullwave),

- pokrycie poprzeczne pasów - nie mniejsze niż 50 %,

- gęstość punktów emitowanych - 6pkt/m2,

- wynikowa, średnia gęstość chmury punktów – ok. 20 pkt/m2,

- maksymalny kąt skanowania - wynikający z parametrów nalotu,

- dokładność - wynikająca z parametrów nalotu,

- klasyfikacja punktów (klasy: teren, budynki, roślinność niska, średnia i wysoka,)

b) dane podlegające przekazaniu:

- „surowa”, nieprzetworzona chmura punktów zapisana w formacie LAS (wraz z zapisanym kątem skanowania do każdego punktu),

- przetworzona chmura punktów (po wyrównaniu, klasyfikacji wstępnej),

- Numeryczny Model Terenu (NMT) w układzie PUWG 1992 (format ASCII i GRID),

- Numeryczny Model Terenu (NMPT) w układzie PUWG 1992 (format ASCII i GRID),

- linie nalotu w postaci wektorowej z danymi GPS/INS z samolotu,

- sprawozdanie techniczne zawierające opis przebiegu prac, zastosowanych technologii oraz uzyskanych dokładności dla położenia sytuacyjnego

i wysokościowego punktów, opis procesu klasyfikacji punktów, informacja o jej dokładności, techniczny, szczegółowy opis tworzenia NMT i NMPT,

- metadane wg aktualnie obowiązującej normy ISO 19115 (Geographic information-Metadata).

- Parametry fotolotnicze:

  - zdjęcia należy wykonać w sezonie fotolotniczym, w terminie od 1 lipca do 15 sierpnia 2011 r. (w przypadku braku odpowiednich warunków pogodowych, po konsultacji z Zamawiającym termin może ulec wydłużeniu), w godzinach południowych, przy wysokim położeniu Słońca, przy niebie wolnym od chmur;

  - kierunek nalotu ze wschodu na zachód, Wykonawca przed nalotem przedstawi Zamawiającemu projekt nalotu do uzgodnienia.

- W ramach prac terenowych i kameralnych należy wykonać następujące operaty szczegółowe:

- weryfikacja dokładności geometrycznej i spektralnej danych lotniczego skanowania laserowego i kalibracja modeli przestrzennych w oparciu o pomiary na powierzchniach próbnych

- kalibracji i testowi dokładności podlegają następujące modele:

- model terenu (DTM),

- model pokrycia terenu (DSM),

- kalibracji należy dokonać w oparciu o pomiary punktów terenowych z dokładnością (w poziomie i w pionie) lepszą niż 5 cm, zidentyfikowanych na modelu
i sygnalizowanych w trudnych warunkach terenowych (tereny bagienne, pożarzysko, gdy brak jest trwałego elementu infrastruktury, np. drogi o nawierzchni twardej, elementów ogrodzeń, studni, innych elementów betonowych);

- w przypadku sygnału intensywności odbicia (intensity) – kalibracji należy dokonać w oparciu o wzorce kalibracyjne wyłożone na powierzchniach próbnych przed pozyskaniem danych i w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

b) operat opisowy charakteryzujący w granicach zobrazowania obszary leśne i tereny otwarte

Operat będzie zawierał część opisową i zestaw danych z pomiarów dendrometrycznych oraz fitosocjologicznych wykonanych na powierzchniach próbnych oraz uzyskanych z modelowania matematyczno-statystycznego dynamiki roślinności leśnej (w funkcji biomasy) i obiektowej klasyfikacji roślinności.

Operat terenów otwartych zawierać powinien w szczególności:

- opis siedlisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000 podlegających ochronie w granicach obszaru SOO Dolina Biebrzy z zasięgiem poszczególnych typów siedlisk, uwzględniając przy kartowaniu ich zróżnicowanie i dokumentując skład gatunkowy za pomocą zdjęć fitosocjologicznych z zastosowaniem powszechnie używanej skali Braun-Blanqueta a ponadto zasięg poszczególnych typów siedlisk,  opisem ich stanu, obecnych i potencjalnych zagrożeń oraz metod ochrony i monitorowania, ocenę przewidywanych skutków realizacji zadań ochronnych, w tym oszacowanie kosztów.

- opis gatunków flory podlegających ochronie prawnej (ścisłej i częściowej), wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin ze wskazaniem kategorii zagrożenia, wpisanych na „czerwone listy gatunków rzadkich i zagrożonych”, gatunków z Dyrektywy Siedliskowej UE oraz ekspansywnych gatunków obcych.

Operat terenów leśnych zawierać powinien w szczególności:

1. Granice wydzieleń drzewostanowych,

2. Granice powierzchni nie stanowiących wydzieleń (luki, kępy, gniazda),

3. Stopień pokrycia powierzchni liśćmi (tzw. współczynnik LAI),

4. Liczebność i zagęszczenie drzew w wydzieleniu,

5. Gatunek panujący,

6. Udział powierzchniowy gatunków (pokrycie),

7. Kształt i wielkość koron drzew (do wydzielenia),

8. Stopień wypełnienia przestrzeni koronami drzew,

9. Średnia wysokość warst drzewostanu,

10. Pierśnicowe pole przekroju (uzyskane z modeli korelacyjnych),

11. Miąższość (uzyskane z modeli korelacyjnych),

12. Przyrost tablicowy,

13. Zadrzewienie,

14. Wiek drzewostanu,

15. Udział niższych pięter drzewostanu - bez rozróżnienia gatunków drzew i krzewów,

16. Opis siedliska, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk Natura 2000 podlegających ochronie w granicach obszaru SOO Dolina Biebrzy a potencjalnie występujących w granicach obszaru projektu, wraz z zasięgiem poszczególnych typów siedlisk,  opisem ich stanu, obecnych i potencjalnych zagrożeń oraz metod ochrony i monitorowania, ocenę przewidywanych skutków realizacji zadań ochronnych, w tym oszacowanie kosztów.

- Obsługa NMT i NMPT – szkolenia

W ramach zamówienia należy przeprowadzić szkolenia (2 tury – kameralna i terenowa) dla personelu projektu „Renaturyzacja” i osób współpracujących z zakresu wykorzystania danych teledetekcyjnych i modeli środowiskowych obszaru zobrazowania, wraz z implementacją danych na sprzęt informatyczny i oprogramowanie będące w dyspozycji BPN wraz z zapewnieniem miejsca szkolenia, posiłków i ewentualnych noclegów – po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Konsultacje społeczne i wewnątrzprojektowe

Kierownik prac, a w razie potrzeby pozostali członkowie Zespołu wezmą udział w konsultacjach społecznych zwoływanych przez koordynatora projektu planu ochrony obszaru Projektu „Renaturyzacja”, w porozumieniu z personelem Projektu Renaturyzacja oraz w niezbędnych konsultacjach wewnątrzprojektowych zwoływanych przez kierownika Projektu Renaturyzacja lub koordynatora ds. ochrony przyrody w projekcie na wniosek wykonawcy planu ochrony obszaru Projektu Renaturyzacja.

8. Organizacja i zakres prac terenowych

a) Wykonawca wykona prace terenowe na obszarze Projektu Renaturyzacja, które będą niezbędne do prawidłowego sporządzenia NMT i NMPT, przez ekspertów zatrudnionych przez Wykonawcę.

b)  Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym uszczegółowi zakres prac terenowych wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca może dokonać weryfikacji zakresu prac na podstawie wyników prac nad sporządzeniem NMT i NMPT obszaru Projektu Renaturyzacja w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Podczas prac terenowych Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli jakości inwnetaryzacji, polegającej na weryfikacji zgodności stwierdzonych gatunków lub zbiorowisk roślinnych za pomocą wizji terenowej w obszarze, w którym daną klasę stwierdzono, w pierwszej kolejności testując dane wątpliwe w stosunku do innych źródeł;

  - Wykonawca zapewni, że wyniki prac terenowych wykonanych przez poszczególnych ekspertów zostaną opracowane w formie raportu, w którym będzie wyszczególnione: nazwisko i imię eksperta, lokalizacja terenu prac, termin wykonania prac, wyszczególnienie punktów oceny terenowej i wyniki oceny wraz ze szkicem terenowym z zaznaczeniem stanowisk siedlisk przyrodniczych, gatunków i ich siedlisk, objętych pracami terenowymi – detaliczny formularz raportu ustalony zostanie z Zamawiającym.

9. Zakres odpowiedzialności za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy

  - koordynacja i wykonanie prac koniecznych do opracowania NMT i NMPT obszaru Projektu Renaturyzacja.

  - analiza, komentowanie i odpowiednie uwzględnianie wniosków i uwag składanych przez Wykonawcę podczas wykonywania zlecenia.

  - analiza zgromadzonych materiałów i danych, ocena ich kompletności i określenie zakresu koniecznych uzupełnień.

10. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy

Kierownik zadania

Kierownik wykonania NMT i NMPT będzie odpowiedzialny m.in. za:

- planowanie i koordynację prac koniecznych do wykonania NMT i NMPT na obszarze Projektu Renaturyzacja, w tym za organizację i wykonanie zdjęć lotniczych i skaningu laserowego, za organizację i wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych, pomiarów dendrometrycznych (taksacyjnych) i fitosocjologiczncyh sporządzenie dokumentacji końcowej zamówienia;

- analizę materiałów i danych źródłowych wykonanych w trakcie realizacji Zamówienia, ocenę ich kompletności  a w razie potrzeby określenie zakresu koniecznych uzupełnień;

- rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w trakcie prac;

- przekazywanie wyników prac Zamawiającemu w terminach wskazanych poniżej;

- współpracę z personelem Projektu Renaturyzacja oraz innymi wykonawcami wykonującymi zlecenia w ramach Projektu Renaturyzacja, w szczególności z wykonawcą Planu Ochrony dla obszaru projektu.

- zredagowanie i przedstawienie wersji końcowej zamówienia wraz z uwzględnieniem uwag Zamawiającego.

- obsługę administracyjno-finansową po stronie swojego zadania.

- Kierownik zadania może być jednocześnie ekspertem wykonującym prace terenowe i kameralne po stronie Zamawiającego.

Eksperci przyrodnicy

Eksperci przyrodnicy odpowiedzialni będą za:

- przeprowadzenie pomiarów dendrometrycznych oraz fitosocjologicznych wykonanych na powierzchniach próbnych (inwentaryzacji przedmiotów ochrony, ocenę stanu ich ochrony na poziomie stanowisk i części obszaru – obszary leśne),

- identyfikację i analizę zagrożeń dla utrzymania właściwego stanu przedmiotów ochrony (siedliska i gatunki flory będące przedmiotem ochrony SOO Dolina Biebrzy występujące na obszarze Projektu Renaturyzacja – powierzchnie próbne oraz obszary leśne);

- ustalenie celów działań ochrony oraz działań ochronnych;

- określenie działań w zakresie monitoringu;

- wykonywanie opracowań kameralnych;

- będą wsparciem merytorycznym podczas spotkań dyskusyjnych,

Ekspert przyrodniczy może być jednocześnie pełnić funkcję kierownika zadania.

Ekspert ds. systemów informacji przestrzennej (GIS)

Ekspert odpowiedzialny będzie za gromadzenie, przetwarzanie i wizualizację danych przestrzennych i wdrożenie ich u Zamawiającego oraz za przeprowadzanie szkolenia w tym zakresie.

11. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego:

Koordynator ds. ochrony przyrody w Projekcie Renaturyzacja:

- Koordynator będzie odpowiedzialny m.in. za realizację zadania na poziomie BbPN, w tym:

  - pozyskiwanie informacji gromadzonych w ramach realizacji zamówienia

  - archiwizację dokumentów związanych z realizacją zamówienia,

  - organizację współpracy BbPN z Wykonawcą i innymi wykonawcami.

12. Pozostałe ustalenia dotyczące zamówienia

- Materiały drukowane - teksty - należy spiąć w sposób trwały (dopuszcza się bindowanie materiałów pod warunkiem nietworzenia dużych tomów utrudniających przeglądanie poszczególnych stron). Poszczególne tomy dokumentacji należy czytelnie i w sposób trwały opisać na stronie frontowej wg opisu zawartego w umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą.

- Wymogi dotyczące map w wersji drukowanej:

    - wszystkie mapy winny być czytelne i drukowane w kolorze techniką laserową,

  - muszą być opracowane i wydrukowane w skali i w formacie zachowującym czytelność oraz umożliwiającym swobodny i prawidłowy odczyt zawartych na niej informacji. Dopuszcza się dzielenie dużych formatów map na uzasadnioną ilość części;

  - powinny one zawierać: tytuł, opis skali w formacie 1:n, kierunek PN, informacje o odwzorowaniu, siatkę współrzędnych o rozmiarze odpowiednim dla zastosowanej skali, legendę;

  - powinny być zorientowane w taki sposób, że górna ramka mapy oznacza kierunek północy;

  - skalę map przedstawiających w jednym arkuszu teren całego parku i obszaru Natura 2000: OSO Ostoja Biebrzańska oraz obszaru Projektu Renaturyzacja, należy określić z Zamawiającym w ustaleniach szczegółowych do zadania;

  - mapa bądź szkice obrazujące granice obszarów Natura 2000: OSO Ostoja Biebrzańska i obszaru Projektu Renaturyzacja powinny być opracowane i wydrukowane na mapie ewidencyjnej w skali umożliwiającej odczyt numerów działek geodezyjnych. Dopuszcza się zastosowanie czarno-białego podkładu mapy. W przypadku zobrazowania granic na szkicach powinny one zawierać: nazwę powiatu, gminy, obrębu, nr arkusza mapy

  - dopuszcza się możliwość umieszczenia kilku warstw na jednym wydruku mapy pod warunkiem, że zachowana zostanie czytelność mapy,

  - symbole siedlisk i gatunków powinny być zgodne ze „Standardem danych GIS w ochronie przyrody” z uwzględnieniem opracowania „Adaptacja Standardu Danych GIS w ochronie przyrody na potrzeby gromadzenia danych przestrzennych dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" wersja 2011.1, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wskaże inne

  - szatę graficzną (m.in. wielkość i rodzaj czcionki, symbolikę), skalę i format oraz tytuły map, sposób dzielenia map na części, należy uzgodnić z Zamawiającym;

  - mapy powinny być drukowane w formacie co najmniej A3 i nie większym niż 610x914mm, złożone do formatu A4 i podpisane w sposób umożliwiający zidentyfikowanie.

- Materiały w formie elektronicznej na płytach CD/DVD należy dostarczyć w trwałych opakowaniach (indywidualnych standardowych pudełkach) opisanych w sposób trwały na froncie opakowania oraz bezpośrednio na płycie (podając nazwę obszaru i datę nagrania): pliki tekstowe w dwóch formatach Microsoft Word 2003-2007 oraz Adobe PDF, mapy dodatkowo w formatach jpg oraz geotiff.

- Wszystkie przekazywane materiały w wersji elektronicznej muszą spełniać warunki opisane w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, zm.).

- Dane przestrzenne rozumiane jako dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, szczególnie w zakresie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych.

- Warstwy wektorowe GIS i bazy danych wykonane w ACCESS 2003-2010 lub w EXCEL powinny spełniać następujące wymagania:

- przygotowane zgodnie ze „Standardem danych GIS w ochronie przyrody” z uwzględnieniem opracowania „Adaptacja Standardu Danych GIS w ochronie przyrody na potrzeby gromadzenia danych przestrzennych  dla projektu POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" wersja 2011.1, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wskaże inaczej;

- przekazane w formacie geobaz ESRI v. 9.0 lub wyższej lub shp w układzie współrzędnych „PUWG 1992” (EPSG: 2180). Do danych przestrzennych należy dołączyć pliki legend wykorzystane przy wykonywaniu map tematycznych;

- powinny posiadać tzw. metadane zgodne z dyrektywą INSPIRE http://www.inspire-geoportal.eu/InspireEdytor/ z informacjami m.in. o źródle danych, aktualności, właścicielu, organie referencyjnym itp. Format zapisu metadanych należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Do inwentaryzacji gatunków (w pracach terenowych) należy wykorzystywać urządzenia GPS gwarantujące określenie położenia z  dokładnością co najmniej 3-5m – należy podać model GPS i jego właściwości techniczne.

- Dane przestrzenne powinny być opracowane z należytą starannością, w szczególności powinny spełniać reguły topologiczne uzgodnione z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w treści dokumentacji (okładka i stopka strony tytułowej) zapisu o następującej treści: Opracowano w ramach realizacji zadania „Wykonanie Numerycznego Modelu Terenu oraz Numerycznego Modelu Pokrycia terenu” w ramach  projektu „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”, LIFE09 NAT/PL/000258, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE Wspólnoty Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcy: kierownik zadania: ...................................; pozostali specjaliści:..........................................; Koordynator zadania: Artur Wiatr BbPN; Osowiec-Twierdza, Grudzień 2011;

- Wszystkie materiały i opracowania w tym płyty CD/DVD muszą być oznakowane logotypami Mechanizmu Finansowego LIFE+, Natura 2000, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz logo BbPN, zgodnie z wzorcami i wymogami określonymi przez Zamawiającego.

- Wszelka korespondencja, w tym maile, dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe wynikające z pracy nad projektem Planu muszą być oznakowane logotypami jak w ppkt. j, zgodnie z wzorcami i wymogami określonymi przez Zamawiającego.

Etapy realizacji:

| Etap | % zakresu prac | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 zdjęcia lotnicze i skaning | 25 | 30 sierpnia 2011 |
| 2 prace taksacyjno-fitosocjologiczne | 35 | 15 października 2011 |
| 3 opracowania kameralne | 25 | 30 listopad 2011 |
| 4 opracowania końcowe i odbiór | 5 | 31 grudnia 2011 |

Mapa obszaru będącego przedmiotem zamówienia